Ogólna  charakterystyka

Kompleksu Sportowego im. Jana Pawła II, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy

W skład kompleksu sportowego wchodzą następujące elementy:

- Pawilon  sportowy   konstrukcji tradycyjnej  z dachem dwuspadowym,

- Niecka sportowa  - basen pływacki z blachy stalowej,

- Niecka rekreacyjna  - basen rekreacyjny z  blachy stalowej, z „grzybkiem” i „słoniem”

- Korty   tenisowe  -2 szt.,

- Boisko wielofunkcyjne (2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki, kort tenisowy),

- Boisko  piłkarskie,

- Urządzenia lekkoatletyczne,

- Lądowisko skoku w dal,

- Plac zabaw,

- Trybuny – 397  miejsc  siedzących,

- Monitoring  wizyjny,

- Ogrodzenie obiektu.

- Pełne oświetlenie nocne

- Pawilon  sportowy   konstrukcji tradycyjnej  z dachem dwuspadowym

Kubatura brutto – 1903 m2

Powierzchnia zabudowy – 358,9 m2

Powierzchnia  użytkowa  – 339,70  m2

Budynek  wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje co, wod-kan ze wspomaganiem ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej, instalacje elektryczne, niskoprądowe, wentylację mechaniczną, bar, wypożyczalnię sprzętu, szatnie z natryskami

- Niecka sportowa  - basen pływacki z blachy stalowej nierdzewnej prefabrykowane, w kolorze stali typu Berndorf Baderbau, przy basenie teren z kostki betonowej ozdobnej, plaża trawiasta z trawy naturalnej ze spadkiem w kierunku niecek, na plaży odwodnienie liniowe.

Długość: 25,00 m

Szerokość: 16,00 m

Głębokość wody: 1,20 m

Spadek do: 1,80 m

Powierzchnia lustra wody: 400,00 m2

Sześć torów pływackich

Urządzenie falstartowe

Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym

Ściana nawrotowa z tulejami wtykowymi kompletna

Wejście dla osób niepełnosprawnych

Podwodne podświetlenie basenu

- Niecka rekreacyjna  - basen rekreacyjny z blachy stalowej nierdzewnej prefabrykowane, w kolorze stali typu Berndorf Baderbau, przy  basenie teren  z kostki betonowej ozdobnej, plaża trawiasta z trawy naturalnej ze spadkiem w kierunku niecek, na plaży odwodnienie liniowe.

Długość: 16,00 m

Szerokość: 6,60 m

Głębokość wody: 0,35 m

Spadek do: 1,20 m

Powierzchnia lustra wody: 97,10 m2

Elementy wbudowane niecki basenu:

Schody do niecki

Grzybek wodny ø 1,20 m z rurą mocującą – 1 szt.

Słoń „Benny” – 1 szt.

- 2  korty   tenisowe  o wymiarach   36,5  x 19,0 m  - z pełnym ogrodzeniem  wokół i pomiędzy kortami. Nawierzchnia sportowa  trawa syntetyczna LIMONATA NEW GRASS TOP 15 o następujących parametrach:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 15mm,

- DTEX – 9 200

- rodzaj włókna: polipropylenowe, fibrylowane,

- wypełnienie: piasek kwarcowy, kolor nawierzchni: ceglasty, - linie: wklejone w nawierzchnię – białe.

- Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 36,5 x 28,5 m  z możliwością rozgrywania  koszykówki ( 2 boiska), siatkówki  ( 2 boiska)   i tenisa ziemnego  1 kort . Nawierzchnia  nieprzepuszczalna „CONIPUR SP o gr. 13 mm  z drenażem

- Boisko  Piłkarskie  105 x 60  m   z nawierzchnią  sztuczną trawiastą w kolorze trawy naturalnej. Produkcji  LIMONTA SPORT  SPA   Pod boiskiem  drenaż z rur  PCV z warstwą filtracyjną

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 60mm,

- DTEX -  13 500

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR,

- kolor nawierzchni: zielony

- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.

- Urządzenia lekkoatletyczne

Bieżnia  4-ro torowa wokół boiska  o długości 400 m, bieżnia prosta  100 m  6-cio  torowa. Nawierzchnia  nieprzepuszczalną „CONIPUR SW” o gr. 13 mm  z drenażem powierzchniowym  kształtkami  typu „Aco” z krata stalową, rozbiegi do skoku w dal, trójskoku  i wzwyż, lądowisko skoku w dal, rozbieg do skoku o tyczce,

- Plac zabaw dla dzieci  z trawy syntetycznej  z podkładem bezpiecznym przed upadkiem z wysokości 170 cm.  urządzenia do  zabawy, plac ogrodzony  panelami  stalowymi

- Trybuny – 397  miejsc  siedzących – żelbetowe  z zamontowanymi  siedziskami  plastykowymi odpornymi  na warunki atmosferyczne

- Na terenie znajduje  się ponadto:

  - Instalacja elektryczna   z punktami poboru na urządzeniach  sportowych,

  - Pełne oświetlenie terenu, w tym boiska piłkarskiego

  - Instalacja wodno-kanalizacyjna z odprowadzeniem wód opadowych  i punktami poboru wody  do  zraszania  boisk i prac porządkowych,

  - Instalacja rozgłaszania i monitoringu wizyjnego,

  - Cały teren  ogrodzony,

  - Wjazd na boisko z istniejącej ulicy o nośności umożliwiającej wjazd  wozu strażackiego,

  - Ciągi piesze i plac przed wejściem  wyłożone kostką  betonową